## Slide 1
الميكانيكا التطبيقية1 (ميك804) | المادة
الثاني الثانوي | الصف
الثالثة | الوحدة
الإحتكاك | الدرس
123 | رقم الصفحة

## Slide 2
الأهداف
معرفة قوى إعاقة حركة الأجسام على السطوح المختلفة.
المفردات
قوة الإحتكاك الإحتكاك الانزلاقي
الإحتكاك السكوني معامل الإحتكاك السكوني
معامل الإحتكاك الحركي

## Slide 3: الاحتكاك
قوة الإحتكاك: قوة مماسة للسطحين المتلامسين والتي تقاوم حدوث حركة نسبية بينهما.
معامل الإحتكاك: النسبة بين قوة الإحتكاك النهائي(Fmax) ورد الفعل العمودي.
الإحتكاك الإنزلاقي: القوة المماسة لسطحي الجسمين بعد بدء الحركة وتكون أقل من قيمة الإحتكاك النهائي.
الإحتكاك السكوني: القوة المماسة لسطحي الجسمين المتلامسين والتي تقاوم حدوث حركة نسبية بينهما.

## Slide 4: العوامل التي تعتمد عليها قوة الإحتكاك
نوع مادتي السطحين المتلامسين.
قوة الضغط بين السطحين المتلامسين( رد الفعل العمودي).
درجة خشونة أو نعومة السطحين.
التشحيم والتزييت.

## Slide 5: الإحتكاك المفيد والإحتكاك الضار
بعض أمثلة الإحتكاك المفيد (المرغوب فيه):
  الفرامل.
  القابض.
  بين اطارات السيارة والطريق.
  بين الأرجل والأرض.
  إشعال عود الثقاب.
بعض أمثلة الإحتكاك غير المفيد (غير المرغوب فيه):
  بين المكبس والاسطوانة داخل المحرك.
  بين محاور الدوران وكراسي التحميل .

## Slide 6: العلاقة بين قوة السحب(P) وقوة الإحتكاك(F)
  نلاحظ من الشكل المجاور ما يلي:
  عند النقطة (a) يكون الجسم ساكنًا(اتزان استاتيكي) أي أن (P=F).
  عند النقطة (b) تصل قوة الإحتكاك إلى قوة الإحتكاك النهائي(Fmax)، وعندها تكون الحركة وشيكة.
  عند النقطة (c) يكون الجسم في حالة حركة ويكون الإحتكاك حركي، وتكون قوة الاحتكاك عندئذ أقل من قوة الإحتكاك النهائي.

## Slide 7: مثال
يمثل الشكل المجاور شاحنة وزنها 50 kN إطاراتها مكبحة (لا تدور) يراد سحبها بواسطة سيارة أخري علي طريق أفقي، احسب قوة الجر التي تبذلها سيارة السحب لحظة بدء الحركة إذا كان معامل الإحتكاك السكوني بي الاطارات والطريق μs=0.7 .
من اتزان القوى الرأسية R=W
R=50000 N
من اتزان القوى الأفقية P=Fmax
=μR
=(0.7)(50000)
=35000 N

## Slide 8: تقييم ذاتي
يرجى الدخول إلى الرابط التالي:
https://0i.is/UWaz
أو
امسح QR الآتي بهاتفك النقال: